## Slide 1: 人工智能初至拾取技术
郭振波
东方物探公司物探技术研究中心

## Slide 2: 汇 报 提 纲
一、研发背景
二、基本原理
三、软件架构及应用流程
四、应用实例
五、下步研究计划

## Slide 3: 一、研发背景
陆上资料
海洋资料
原始数据
数据解编/定观
初至拾取
近地表建模与静校正
噪声压制
时间域处理
深度域处理
陆上资料处理流程
复杂近地表是陆上地震资料波场复杂、信噪比低、有效反射信息畸形的主要原因。由于传播角度的有限性等问题，很难直接利用反射波解决复杂近地表问题；使用初至波是目前解决近地表问题的主流手段。初至拾取是识别和有效利用初至波携带信息的主要手段。

## Slide 4: 一、研发背景
复杂探区目前主要技术手段为自动拾取+手动修改为主，人工成本巨大且拾取效果依赖专家水平。急需一种效率高、效果稳定的自动化初至拾取技术。

## Slide 5: 一、研发背景
不同近地表条件初至特征差异大，无法建立统一的数学物理模型是常规算法效果不稳定的主要原因。采用智能化算法，从数据中挖掘信息，从数据与标签之间的关系中寻找规律，是突破常规算法局限性的一条重要途径。
不同地区初至特征
常规算法
人工智能算法

## Slide 6: 汇 报 提 纲
一、研发背景
二、基本原理
三、软件架构及应用流程
四、应用实例
五、下步研究计划

## Slide 7: 二、基本原理
监督学习基本思路
核心：构建合适的神经网络结构
准备好的标签数据
神经网络训练算法
神经网络每个节点的参数
训练好的神经网络
要处理的数据
处理结果
神经网络训练
神经网络预测
神经网络构建

## Slide 8: 二、基本原理
Hu et al, 2019
Paul Zwartjes et al, 2022
技术现状：近几年提出了一系列智能化初至拾取算法，主要以U-Net为代表的CNN网络为主，一些机器学习、GAN等其他算法为辅。
Mohammed Ayub et al, 2021

## Slide 9: 二、基本原理
U-Net初至拾取
U-Net提取特征过程
现有技术局限性：当前主流的智能化初至拾取方法，以原始数据为输入，依赖深度神经网络自动特征提取功能提取相应特征，由特征获取最终的初至时间。对于实际数据，处理专家已知对初至拾取有帮助的部分特征或者处理操作，当前的处理流程并未融入专家已有经验信息。

## Slide 10: 二、基本原理
多特征融合的智能化初至拾取算法：通过预提取一些对初至拾取有帮助的特征，将地震数据原有初至凸显；通过在神经网络中引入注意力机制来权衡不同特征对初至拾取的重要性。
特征图
赋权后特征图
通道间注意力机制
分割模块
分割结果
func/
map
地震数据
初至时间

## Slide 11: 二、基本原理
现有方法拾取效果
常规U-Net拾取效果
弱信号拾取效果：通过将AGC增益后数据、限幅后数据作为特征与原始数据同步输入到神经网络，相对于原有U-Net神经网络，现有神经网络对初至弱信号初至拾取效率明显提高。

## Slide 12: 二、基本原理
原始数据
加窗后数据
算法内部自动加窗
无需生产中间数据
未加窗数据应用效果
加窗数据应用效果
数据预处理: 近地表存在低速层或高程变化剧烈时，初至空间变化剧烈，局部空间无法分辨有效初至与噪声。在训练及预测过程中添加时窗或进行高程静校正等处理，将地震数据初至变换成空间更平滑初至形态，提高训练与初至预测效果。

## Slide 13: 汇 报 提 纲
一、研发背景
二、基本原理
三、软件架构及应用流程
四、应用实例
五、下步研究计划

## Slide 14: 三、软件架构及应用流程
技术流程: 针对实际数据的复杂性，设计了完整的、可迭代优化的技术流程来适应复杂多变的情况。

## Slide 15: 三、软件架构及应用流程
基础框架
数据管理等
功能1：
标签数据选择
功能2：
常规初至拾取
功能3：
神经网络训练
功能4：
神经网络预测
功能5：
初至质控编辑
根据整体操作流程同时兼顾人工拾取操作，进行重新设计，将软件整体划分为1项基础框架、5项关键功能。

## Slide 16: 三、软件架构及应用流程
数据树
负责整体数据管理，相关功能启动
主窗口为剖面显示
主要负责初至拾取和与其他功能进行联动显示指定炮的剖面
方案管理
当前方案要处理的地震数据
由地震数据选取生成的标签数据，在标签数据启动训练作业
标签数据训练得到的模型，在模型上启动预测作业
生成的初至文件
配套软件整体以数据树为数据管理及功能启动中心、以剖面显示为主窗口，开展相应功能的开发工作。以拾取方案为主要应用场景进行管理，尽量以全局思维管理场景内地震数据。此外，充分发挥GeoEast一体化软件及并行节点优势，形成面向地震资料处理的初至拾取软件。

## Slide 17: 三、软件架构及应用流程
好的数据是决定人工智能算法的根本，需选取具有代表性的数据。突破常规数据文件的思维限制，从全局选取标签数据。开发标签炮的手动选取、全局随机/均匀自动选取、局部随机/均匀自动选取、全局/局部删除等功能，以及标签数据的导出、标签数据的分块与合并、标签数据更新等较完整功能。
随机自动选取选取
均匀自动选取选取
区域自动选取前
区域自动选取后
区域删除前
区域删除后
当前工区高程图
当前方案内炮点位置图
标签制作-标签选取

## Slide 18: 三、软件架构及应用流程
在充分吸收手动拾取软件优势功能的基础上，进行拉线拾取与引导、左右同时引导、分象限拾取时窗、接收线及offset排序下拾取初至等多种拾取方式、初至线等的属性调整、初至文件的批量导出与合并等多项功能的添加及优化完善，用户体验得到质的提升。
不同的初至显示方式
分象限拾取视窗与初至
标签制作-初至拾取

## Slide 19: 三、软件架构及应用流程
神经网络训练
计算节点选择
模型训练作业参数
训练结果质控
模型历史信息查询
充分利用处理场景并行计算优势，实现Python与Qt C++的有机融合，开发完成神经网络训练功能开发，具备用户友好的作业发送、监控、暂停、模型更新、历史查看等训练必备功能。

## Slide 20: 三、软件架构及应用流程
神经网络预测
多节点多数据预测作业参数界面
预测作业监控与历史查询
道头字可选
多数据
多节点
自动并行发送
不同模型预测初至统计分析
针对地震数据多文件特点，充分发挥处理场景并行计算集群优势，完成完全并行的、支持CPU/GPU/DCU平台预测作业发送、作业监控与管理工具开发。支持预测初至不同道头写入以及不同初至自动化对比分析。

## Slide 21: 三、软件架构及应用流程
质控编辑
开发完成以初至文件为处理对象的初至质控与编辑功能。主要包括：初至数据的共激发点、共接收点等多域显示，初至拾取率统计，应用线性动校正与静校正量以及剔除误差较大的初至等功能。
①
②

## Slide 22
三、软件架构及应用流程
质控编辑
开发完成以初至文件为处理对象的初至质控与编辑功能。主要包括：初至数据的共激发点、共接收点等多域显示，初至拾取率统计，应用线性动校正与静校正量以及剔除误差较大的初至等功能。

## Slide 23: 三、软件架构及应用流程
开发完成以初至文件为处理对象的初至质控与编辑功能。主要包括：初至数据的共激发点、共接收点等多域显示，初至拾取率统计，应用线性动校正与静校正量以及剔除误差较大的初至等功能。
质控编辑

## Slide 24: 三、软件架构及应用流程
开发完成以初至文件为处理对象的初至质控与编辑功能。主要包括：初至数据的共激发点、共接收点等多域显示，初至拾取率统计，应用线性动校正与静校正量以及剔除误差较大的初至等功能。
质控编辑

## Slide 25: 三、软件架构及应用流程
初至文件导出

## Slide 26: 三、软件架构及应用流程
异地训练

## Slide 27: 汇 报 提 纲
一、研发背景
二、基本原理
三、软件架构及应用流程
四、应用实例
五、下步研究计划

## Slide 28: 四、应用实例
应用工区1：西部山地
该工区约600km2，主要为山地、山前地貌。地震数据特征较一致，近排列信噪比较高、远排列存在噪音干扰严重、信噪比低情况，局部存在弱信号初至等特殊情况。
近排列
远排列
工区地貌

## Slide 29: 四、应用实例
应用工区1：西部山地
以尽可能选取标志性数据为准则，在整个工区选取52炮作为标签数据。标签制作过程中初至拾取方式为手动拾取+自动引导相结合。

## Slide 30: 四、应用实例
神经网络训练：利用选取标签数据进行神经网络训练：一块V100显卡，共花费不到一刻钟，误差小于8ms以内误差达到92%左右，结果可接受，结束训练。
100次迭代用时 17s
5000次迭代用时：约14min
V100显卡 32GB显存

## Slide 31: 四、应用实例
神经网络训练评价：利用训练好的模型，在标签数据上进行预测，在不同维度统计预测初至与拾取初至之间的统计误差，在验证模型效果的同时，验证标签数据中初至拾取的质量，利于标签数据的进一步完善。

## Slide 32: 四、应用实例
神经拾取效果：对于标签数据，智能拾取与手段拾取吻合度高，低信噪比区拾取稳定。
红色-手动拾取，深蓝色-智能拾取

## Slide 33: 四、应用实例
红色-手动拾取，深蓝色-智能拾取
神经拾取效果：对于标签数据，智能拾取与手段拾取吻合度高，低信噪比区拾取稳定。

## Slide 34: 四、应用实例
初至预测：针对整个工区3.8万炮、约4TB数据，在两张V100显卡上，利用训练得到的模型进行初至预测。共分成4个作业发送，1个作业约1TB数据，耗时1小时30分钟左右，两张V100显卡3小时左右即可完成整个工区的初至拾取。
对于常规处理项目，借助多张卡基本上可实现小时甚至小时以内的时间单位完成预测。

## Slide 35: 四、应用实例
红色-智能拾取，深蓝色-手动拾取
神经拾取效果：对于预测数据，智能拾取拾取精度较高，低信噪比区拾取稳定，能够满足实际生产需求。

## Slide 36: 四、应用实例
红色-智能拾取，深蓝色-手动拾取
神经拾取效果：对于预测数据，智能拾取拾取精度较高，低信噪比区拾取稳定，能够满足实际生产需求。

## Slide 37: 四、应用实例
红色-手动拾取，蓝色-智能拾取
神经拾取效果：智能拾取拾取精度较高，初至空间严重及低信噪比区拾取稳定，基本满足实际生产需求。
应用工区2：黄土塬

## Slide 38: 四、应用实例
应用工区3：墨西哥数据远偏移距低信噪比数据

## Slide 39: 四、应用实例
应用工区4：新疆某工程物探数据

## Slide 40: 四、应用实例
应用工区4：新疆某工程物探数据

## Slide 41: 汇 报 提 纲
一、研发背景
二、基本原理
三、软件架构及应用流程
四、应用实例
五、下步研究计划

## Slide 42: 五、下步研究计划
开展大规模标签库建设及初至拾取基础模型研究，逐步摆脱标签数据上手动初至拾取的需求；
重新设计软件底层逻辑，逐步脱离数据库依赖，真正实现数据驱动的初至拾取软件；
重新设计FBT文件格式，增强其通用性；
针对初至时间优化、异常初至剔除、初至质控显示、初至波形增强等更细节方法进行持续开发完善。