## Slide 1: GeoEast-初至射线层析近地表建模处理

## Slide 2
目录
一、初至射线层析方法原理
二、FASTomo模块参数应用
三、应用细节与注意事项

## Slide 3: 一、初至射线层析方法原理
复杂山地区，地形起伏高程落差大，近地表岩石类型、厚度、速度纵横向变化剧烈，严重扭曲了波场旅行时特征。要消除这些影响需要高精度近地表建模与静校正处理，主要技术手段有初至折射静校正技术、初至层析反演技术。而初至层析反演在复杂地区具有明显的优势：
  不需要区分初至曲线上的直达波、折射波或回折波，利用的信息更丰富；
  避免了层状介质的假设，更能适应起伏地表和纵横向的速度变化；
  近地表模型可以与中深层偏移速度模型融合，用于起伏地表叠前深度偏移；
  初至旅行时层析反演适应能力更强、适应范围广。

## Slide 4
初至波形反演
初至射线层析
有限频层析
初至波信噪比高干扰少，反演精度高；
复杂介质适应性强，多参数反演；
受波形质量影响大，多解性强。
在考虑初至信息同时，充分考虑地震波的有限频率效应；
提高了成像的分辨率和准确性，适用于复杂介质；
实现过程复杂，计算量巨大。
初至射线层析技术应用已成熟，基于高频近似，适应性强；
不区分初至曲线上的直达波、绕射波和折射波；
对初至精度要求高，计算大。
纵波近地表建模技术方法包括走时层析、有限频层析、初至波形反演三大类。这些方法通过收集和分析地震波在地下的传播时间和波形特征，来反演地下的速度结构和介质性质。
一、初至射线层析方法原理

## Slide 5
初至层析反演求取速度的方法以初至波的走时为基础。地震波的走时是对介质慢度函数沿射线路径的线积分。
式中，S(x,z) 为地下介质的慢度函数，dr为射线路径的微分，t为波从震源到接收点的旅行时。射线路径与介质的慢度函数S(x,z)以及波的类型有关。
一、初至射线层析方法原理

## Slide 6
初至层析反演
一、初至射线层析方法原理
高精度射线层析反演实现流程
射线追踪
计算理论旅行时和实际旅行时差值
反演计算
输出最终速度模型
误差达到最小
建立初始模型
更新速度模型
是
否
S
R11
Rnn
Rn
R1
1. 对速度模型进行射线追踪，确定最优路径
S
t11
tnn
Rn
R1
2. 沿射线路径反演求解，获得更新速度

## Slide 7
程函方程的有限差分法：
优点：（1）精度与效率平衡，适合三维；
（2）不存在传统射线追踪方法的阴影区问题。
求解程函方程，得到速度模型的旅行时
计算接收点到震源点的旅行时最大梯度
计算震源点至接收点的最小旅行时路径
波前扩张
求出炮点的旅行时场
★
★
s
R
求出走时最小的路径
s
改进后射线追踪方法（程函方程）
一、初至射线层析方法原理

## Slide 8
正交分解最小二乘法（LSQR）
层析目标函数
正则化
建立大型稀疏矩阵
解方程组
非线性反演
平均慢度
视慢度
一阶正则
二阶正则
先验信息
初始模型
优点： 1、精度较高。在观测数据有较大误差时能较好地控制解估计的方差
2、效率平衡，只需存储矩阵的非零元素
一、初至射线层析方法原理

## Slide 9
先验信息克里金插值约束
1、变差函数拟合距离与速度之间的关系
2、更加合理的约束层析反演流程
约束层析反演流程
射线追踪
计算理论旅行时和实际旅行时差值
反演计算
输出最终速度模型
误差达到最小
建立初始模型
更新速度模型
是
否
表层速度信息
约束
融合
融合
改进前的约束插值效果
改进后的约束插值效果
变差函数拟合示意图
一、初至射线层析方法原理

## Slide 10
多尺度层析反演实现流程
多尺度网格建模
建立初始模型
设置网格参数
速度插值或抽稀
高程匹配
生成新的模型
射线追踪
计算理论旅行时和实际旅行时差值
反演计算
输出最终速度模型
误差达到最小
建立初始模型
更新速度模型
是
否
多尺度网格模型
反演模型小尺度
深度
深度
反演模型大尺度
深度
反演模型中尺度
速度模型可随迭代次数设置不同网格大小
  保证浅层精度
  提升计算效率
  稳定深层效果
一、初至射线层析方法原理
多尺度网格反演

## Slide 11
一、初至射线层析方法原理
FASTomo
射线追踪(程函方程)
计算理论旅行时和实际旅行时差值
反演计算(LSQR)
输出最终速度模型
误差达到最小
建立初始模型(多尺度)
更新速度模型(多尺度)
是
否
表层速度信息
约束
融合
融合
未约束反演近地表速度模型
约束后反演近地表速度模型
反演模型小尺度
深度
深度
反演模型大尺度
深度
反演模型中尺度
1、求出炮点的旅行时场
★
★
s
R
2、求出走时最小的路径
高精度射线追踪
高精度约束反演流程
创新研发的FASTomo三维初至射线层析反演模块，基于程函方程的射线追踪、克里金插值约束和最小二乘多尺度网格反演等技术，解决射线密度缺失导致反演精度不足和海量数据计算效率低下的难题，提高深度域“真”地表成像的浅层速度模型精度，实质增强 “双域”精细化处理能力。

## Slide 12
目录
一、初至射线层析方法原理
二、FASTomo模块参数应用
三、应用细节与注意事项

## Slide 13
二、FASTomo模块参数应用
FASTomo作业建立
建立新的Work Flow，添加静校正模块，再填写对应参数，按照批处理作业发送方式进行
新建作业流程
找到FASTomo模块
生成作业

## Slide 14
初至反演—FASTomo模块
FASTomo参数界面如下：
图3
二、FASTomo模块参数应用
输入、输出
初至控制相关
反演控制相关

## Slide 15
测试数据的说明：
甫沙三维地表类型分布图
塔西南甫沙三维工区：海拔在1840-3100m之间，高程起伏大。横向速度变化剧烈，黄土山体82%、河道砾石区3.4%、戈壁砾石区占8.4%村庄农田区占5.5%、老地层0.7%。
甫沙三维近地表速度剖面
Inline1000
Crossline710
甫沙三维全工区近地表速度
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 16
初至误差阈值的填写与计算
正演初至效果图
正演初至结果
拾取初至结果
反演后的初至均方根误差
计算每道的初至误差门槛值：值越大，限制越小
二、FASTomo模块参数应用
本参数主要控制参与计算的有效初至。

## Slide 17
初至误差阈值的填写与计算
门槛值1.5，筛选初至后第一轮反演误差
门槛值2.5，筛选初至后第一轮反演误差
二、FASTomo模块参数应用
门槛值越大参与计算的初至越多，门槛值越小，参与计算的初至越少。

## Slide 18
初至误差阈值的填写与计算
没填写初至阈值参数
（0 0）
填写了初至阈值参数（限制较小）
（2 2.5）
填写了初至阈值参数（限制较大）
（2 1.5）
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 19
二、FASTomo模块参数应用
Inline 144 第300道
不同初至阈值参数速度抽线对比
不同初至阈值参数
目标函数收敛曲线

## Slide 20
初至误差阈值的填写与计算
填写了初至阈值参数（限制较大）射线密度图
（2 2.5）
填写了初至阈值参数（限制较小）射线密度图
（2 1.5）
没填写初至阈值参数射线密度图
（0 0）
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 21
初至抽稀参数设置
炮点抽稀。例：填写1代表间隔1炮留下1炮
炮内接收道抽稀例：填写3代表炮内间隔3道留下1道
炮抽稀对比图（无抽稀）
炮抽稀对比图（抽稀少）
炮1检1（效率提升4倍）
炮抽稀对比图（抽稀多）
炮1检3（效率提升6倍）
本参数主要控制参与计算的炮、炮内接收道的数量，合理的抽稀，能保证精度的同时，成倍提高计算效率。
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 22
二、FASTomo模块参数应用
Inline 144 第300道
不同初至抽稀参数速度抽线对比
不同初至抽稀参数
目标函数收敛曲线

## Slide 23
初至抽稀参数设置
炮抽稀对比图（无抽稀）射线密度
炮抽稀对比图（抽稀少）射线密度
炮1检1
炮抽稀对比图（抽稀多）射线密度
炮1检3
炮点抽稀。例：填写1代表间隔1炮留下1炮
炮内接收道抽稀例：填写3代表炮内间隔3道留下1道
二、FASTomo模块参数应用
可以填大值进行快速试算，对该工区速度场有直观认识，排查集群、节点运行有无异常。

## Slide 24
偏移距参数设置
反演速度（全偏移距）
Offset=4000
反演速度（中偏移距）
Offset=2500
反演速度（小偏移距）
Offset=1000
二、FASTomo模块参数应用
偏移距越大，反演深度越深，一般为偏移距的1/6-1/3左右。

## Slide 25
二、FASTomo模块参数应用
Inline 144 第300道
不同偏移距参数速度抽线对比
不同偏移距参数
目标函数收敛曲线

## Slide 26
偏移距参数设置
射线密度图（全偏移距）
Offset=4000
射线密度图（中偏移距）
Offset=2500
射线密度图（小偏移距）
Offset=1000
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 27
多尺度反演网格参数设置
二、FASTomo模块参数应用
反演模型小尺度
深度
深度
反演模型大尺度
深度
反演模型中尺度
大
中
小
此参数设置可对反演网格不同尺度灵活组合计算，满足效率、精度的不同要求。

## Slide 28
反演变网格参数设置
变网格反演结果
（从大变小）
常数小网格反演结果
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 29
Inline 144 第300道
变网格参数速度抽线对比
变网格参数
目标函数收敛曲线
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 30
反演变网格参数设置
变网格射线密度
（从大变小）
常数网格射线密度
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 31
平滑网格参数设置
Slength为平滑长度，Gn为网格间距；
Sradius平滑半径（网格数）
例如：Slength=2000，Gn=50时
Sradius=（2000/50）/2=20
二、FASTomo模块参数应用
  该平滑参数主要针对更新的慢度场，平滑程度较直接平滑速度弱，尽可能保证反演细节。
  横向平滑20倍，纵向平滑3倍网格。

## Slide 32
平滑网格反演结果（默认平滑）
（600,600,45）
平滑网格反演结果（小平滑）
（300,300,45）
平滑网格反演结果（大平滑）
（1000,1000,45）
平滑网格参数设置
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 33
Inline 144 第300道
不同平滑网格参数速度抽线对比
不同平滑网格参数
目标函数收敛曲线
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 34
平滑网格射线密度（小平滑）
（300,300,45）
平滑网格射线密度（默认平滑）
（600,600,45）
平滑网格射线密度（大平滑）
（1000,1000,45）
平滑网格参数设置
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 35
偏移距加权参数设置
0米
偏移距
近偏移距权重增大
远偏移距权重增大
权重
<1
>1
=1
不加权
10000米
当权重因子填写大于1时，反演的权重随偏移距增大逐渐增大；
当权重因子填写小于1时，反演的权重随着偏移距地增大逐渐减小；
例如下图所示：当权重因子填写100时，表示从偏移距0-10000米的范围内，权重从0开始，最大偏移距权重是1，中间线性增加。当权重因此填写0.5时，表示从偏移距0-10000米范围内，权重从1开始，最大偏移距地权重因子是0.5，中间线性减小。
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 36
偏移距加权（不加权）
偏移距加权（100）
偏移距加权（0.01）
偏移距加权参数设置
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 37
偏移距加权（不加权）射线密度图
偏移距加权（100）射线密度图
偏移距加权（0.01）射线密度图
偏移距加权参数设置
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 38
Inline 144 第300道
不同偏移距加权参数速度抽线对比
不同偏移距加权参数
目标函数收敛曲线
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 39
速度更新大小设置
最大速度更新值
最大速度百分比
二、FASTomo模块参数应用
800m/s
5000m/s

## Slide 40
速度更新百分比较小
（10%）
速度更新大小设置
速度更新百分比较大
（30%）
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 41
速度更新百分比较小射线密度
（10%）
速度更新大小设置
速度更新百分比较大射线密度
（30%）
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 42
Inline 144 第300道
不同速度扰动参数速度抽线对比
不同速度扰动参数
目标函数收敛曲线
二、FASTomo模块参数应用

## Slide 43
目录
一、初至射线层析方法原理
二、FASTomo模块参数应用
三、应用细节与注意事项

## Slide 44
一.导入初至文件
1、打开Statics软件包，在FirstBreak节点右键（如图1），若初至文件已为FBT格式，点击Import FirstBreak即可；若初至文件为单个文本格式，需点击初至工具FirstBreak FileTools，打开文本文件选择对应关键字后转换为FBT格式 导入。
①在工区没有建立观测系统库的情况下，需16列，关键字如图2；
图1
图2
三、应用细节与注意事项

## Slide 45
②在工区已建立观测系统库的情况下，需6列，关键字为Source line、Source point、Source、Receiver line、 Receiver point、First break ）。
6列关键字说明如下图：
一.导入初至文件
图 6列关键字说明
注意：
1、连片工区初至导入时炮线号和点号唯一、检波点线号和点号唯一。
2、通过Source line、Source point、Receiver line和Receiver point与观测系统库进行匹配，查找相应的坐标、高程等信息。
三、应用细节与注意事项

## Slide 46
一.导入初至文件
③若初至文件为S、R、T三个文件格式，需点击初至工具FirstBreak FileTools，然后选择“Operate”菜单栏中的“Import External Text File”启动初至格式文件导入功能（图1）。点击图2中选择“Shot Info File”后的“…”按钮，选择S文件(如果R和T文件跟S文件同目录且文件名相同，则自动加载，否则需单独选择R和T文件)，在“FBT Name”后的文本框中输出导入后的初至名，在“Skip Row”处填入需要忽略的行（需保证三个文件的忽略行数相同），选中”Rotate“将对初至数据进行坐标旋转，”Log Information“处为导入时的信息提示（包括有多少炮、多少检波点，进度信息等）。注：需要工区有网格信息才能进行坐标转换。导入后的初至在工区数据树的“FristBreak”节点下。
图1 启动初至外部文本导入功能
图2 初至外部文本导入对话框
图3 S文件格式说明
图4 R文件格式说明
图5 T文件格式说明
注意：
1、S文件和T文件的第1列要对应，可以是炮号或FFID，R文件中第1列要和T文件中的第2列对应。没有文件头忽略行为0。
2、SourceNo不能重复，RecNo不能重复。
三、应用细节与注意事项

## Slide 47
④若初至文件为at格式，需点击初至工具FirstBreak FileTools，然后选择“Operate”菜单栏中的“Import External Binary File”启动at格式初至导入功能（图1）。点击图2中选择“AT File”后的“…”按钮，选择AT格式文件，在“FBT Name”后的文本框中输出导入后的初至名（此处默认为at文件名）。注：需要工区有网格信息进行坐标转换。导入后的初至在工区数据树的“FristBreak”节点下。
图1 启动at格式初至导入功能
图2 at格式初至导入对话框
一.导入初至文件
三、应用细节与注意事项

## Slide 48
二.初至合并
初至合并包括两种方式：一是导初至文本时选择多个文件自动合并成一个文件；二是fbt文件的合并。
①导初至文本时选择多个文件自动合并成一个文件，步骤如下图
图1
图2 选择多个文本文件
图3 保存初至文件
注意：
1、连片工区初至导入时source、FFID、source line唯一、rece station、rece line唯一。
2、如果有重复炮将弹消息框提示，默认会将自动丢掉后面重复的炮数据。
三、应用细节与注意事项

## Slide 49
二.初至合并
初至合并包括两种方式：一是导初至文本时选择多个文件自动合并成一个文件；二是fbt文件的合并。
②fbt文件合并,步骤如下图
图1
图2 选择多个fbt文件
图3 fbt文件合并
两种合并方式：
Deduplication:不去重合并，需要把所有数据装入内存，重复炮时取并集，内存占用较大。
Default:去重合并，采用临时文件方式，如果有重复炮，将弹重复炮信息提示对话框，最终结果将自动丢掉后面重复的炮数据。
三、应用细节与注意事项

## Slide 50
二.初至合并
当进行初至合并且有重复炮数据时，将弹出重复炮信息提示对话框。
图1 重复炮信息提示
三、应用细节与注意事项

## Slide 51
三.建立初始模型
①打开Statics软件包，在FirstBreak节点下选中导入的初至文件并右键，点击Open with—Gradient Model以建立初始模型（如图1）。建立初始模型时，可参考工区先验速度信息给定初始模型速度变化范围，若无先验信息，可先按默认参数建立初始模型（如图2），网格大小一般设定为工区面元大小的1-2倍，也可根据需要调整。另外，只需修改图2中红框所示参数，其他参数按照默认值设置即可。
图1
图2
速度范围
梯度模型
网格大小
dy
dx
dz
三、应用细节与注意事项

## Slide 52
给定经验参数建立初始模型
拾取初至折射分层建立初始模型
通过折射分层建立初始模型，相较经验参数建模而言，更有数据依据。
三、应用细节与注意事项
三.建立初始模型

## Slide 53
同时支持空间多点折射分层初始模型建立功能，提供更加合理的初始速度模型。
单点折射分层建模
空间空变折射分层建模
三.建立初始模型
三、应用细节与注意事项

## Slide 54
四.微测井约束反演
①首先，准备微测井文件，文件内容包含：东坐标、北坐标、高程、速度1、厚度1、速度2、厚度2、速度3……，并保存为.txt格式（以逗号隔开的文本文件，如图1）。打开Statics软件包，在LVL节点下右键选择Import LVL（如图2）。
图1
东坐标
北坐标
高程
速度1
厚度1
速度n
图2
三、应用细节与注意事项

## Slide 55
四.微测井约束反演
②接着，选中准备好的微测井文件，在右边East、North、Ele行处选择微测井数据对应的列，同时在速度、厚度行处选择对应的列，注意，若微测井分层数多，可点击Add Layer添加至对应的层数，加载完毕后点击Preview按钮进行预览与检查，最后点击OK （如图3）。加载好的微测井数据可通过LVL节点右键Show Table查看（图4）
微测井文件
图3
图4
三、应用细节与注意事项

## Slide 56
四.微测井约束反演
③微测井数据正确加载后，在TomoModel节点下选择要约束的速度模型名，右键Constraint Model（如图5），在弹出的对话框中选择Near-surface Model（如图6）。
图6
图5
三、应用细节与注意事项

## Slide 57
四.微测井约束反演
④在弹出的对话框中，填写约束因子，根据需要命名约束后的初始模型以及产生的约束文件（如图7）。FASTomo模块填写如图8。
图7
约束因子：井数据权重0.6，初始模型权重0.4
第一层厚度小于6m不参与计算
约束文件
约束后的初始速度模型
图8
初始模型不必填约束后的初始速度模型，约束前的即可
填写图7中的约束文件
三、应用细节与注意事项

## Slide 58
微测井约束反演后速度对比，横向趋势有明显改善，过井速度精度进一步提升。
微测井V0速度图
未约束反演表层速度
约束反演表层速度
未约束反演速度剖面
约束后反演速度剖面
四.微测井约束反演
三、应用细节与注意事项

## Slide 59
第3轮迭代误差平面图
第1轮迭代误差平面图
第5轮迭代误差平面图
第8轮迭代误差平面图
实现层析反演全过程质控功能，实现迭代单炮误差平面绘制，直观显示出工区每轮反演中，各区域单炮的反演收敛情况。
8轮迭代误差曲线功能
工区高程图
三、应用细节与注意事项
五.反演质控

## Slide 60
最后一轮的迭代误差平面图
联动初至炮点，能快速定位不同误差区域的单炮初至质量，以及与正演初至吻合度。
较小误差位置的单炮初至叠合对比图
RMS=6.4ms
较大误差位置的单炮初至叠合对比图
RMS=13.7ms
—— 拾取初至
—— 正演初至
初至叠合显示图
三、应用细节与注意事项
五.反演质控

## Slide 61
六.作业发送
点击此按钮发送作业
选择此项发调度作业
每个节点进程数填1
总节点数
选NO，不独占节点
①在作业监控界面发送远程作业，需注意以下参数细节。
三、应用细节与注意事项

## Slide 62
六.作业发送
作业运行完成状态
作业运行完成的log
三、应用细节与注意事项

## Slide 63
linux终端命令监控节点运行状态：gperfmon hostfile
六.作业发送
②在作业监控界面发送远程作业，需注意以下参数细节。
③用命令行终端发送作业。
linux终端输入：psjob FASTomojobfile n hostfile >log&
④作业中止或者中断后进程清理
linux终端输入： killwhatyouwant hostfile pjob
三、应用细节与注意事项

## Slide 64
七.作业发送
出错情况1
9代表已超出节点内存程序无法继续执行出错。
建议确认节点使用情况，避免资源不足的情况。
出错情况2
11代表程序计算出错。建议确认数据是否正确，坐标、高程、初至和模型是否匹配以及内存溢出等问题。
三、应用细节与注意事项
④作业出错情况，排查以下几个方面：
  检查选择计算的节点通信、环境和临时路径读写权限是否可行
  选择计算的初至与初始模型是否正确，是否匹配
  计算过程尽量避免其他大作业冲突
  计算节点内存有空余空间

## Slide 65
①打开Statics软件包，在工区名处右键Refresh刷新。在TomoModel节点右键选择Select Tomography Model（如图1），勾选更新的速度模型和射线密度（如图2），勾选后模型即可显示在TomoModel节点下。点击模型名右键，以2D的形式打开（如图3），随后在工具栏中设置高速层顶速度，点击Auto pick即可自动拾取高速顶（如图4），点击Smooth plane可对断点进行平滑(如图5)，最后点击Export Inner Layer保存层位文件（如图6）。
图1
图3
图2
图4
可选平滑半径
图5
图6
七.计算静校正量
三、应用细节与注意事项

## Slide 66
七.计算静校正量
①打开Statics软件包，在TomoModel节点下点击要计算层析静校正量的速度模型名，右键Open with—TomoStaticCal（如图1）。选择高速层顶文件，初至文件，填写基准面和替换速度，点击OK即可计算。
图3
图2
图1
注：保存出来的层位文件有两个，选择不带thick的文件计算静校正量
选择带thick的文件用于深度域处理
第一列是高速顶，第二列是高程
最后两列是x、y大地坐标
三、应用细节与注意事项

## Slide 67
局部修改后的速度层位
修改前的速度层位
修改后
修改前
速度层位手动编辑骨架线定义
实现手动编辑拾取层位功能，通过骨架线定义、局部修改、全局层位闭合校正等操作，满足层位文件的局部修改需求。
三、应用细节与注意事项
八.高速层顶界面编辑

## Slide 68
局部修改后的速度层位
修改前的速度层位
速度层位手动编辑骨架线定义
三、应用细节与注意事项
八.高速层顶界面编辑
实现手动编辑拾取层位功能，通过骨架线定义、局部修改、全局层位闭合校正等操作，满足层位文件的局部修改需求。

## Slide 69
层位骨架线高程显示，方便交点闭合质控。
速度层位手动编辑骨架线定义
速度层位闭合质控
三、应用细节与注意事项
八.高速层顶界面编辑
Notes: 通过颜色快速质控有无闭合问题。或者快速定位不合理区域，进一步编辑。

## Slide 70
三、应用细节与注意事项
模型网格对反演参数的影响：
反演网格（25,50,5）的结果
反演网格纵、横向比尽量大于0.5。例如30-30-15,15-15-10...
反演网格（25,50,5）的射线密度
不合理
网格太扁，导致射线路径异常

## Slide 71
三、应用细节与注意事项
模型网格对反演参数的影响：
反演网格（25,25,10）的射线密度
反演网格（25,25,10）的结果
合理
网格规整，射线路径正常，反演速度合理

## Slide 72
地势平坦工区建议使用不变网格计算，地势起伏较大工区均可：
三、应用细节与注意事项

## Slide 73
改进初始模型前反演结果
改进初始模型后反演结果
改进前层析静校正叠加效果
改进后层析静校正叠加效果
山上区域速度偏低
三、应用细节与注意事项
工区内有高速出露的山体，建议初始模型速度可按照山体区域折射分层速度建立。

## Slide 74
甫沙三维近地表速度（塔里木盆地）
三、应用细节与注意事项
★
★
仪陇南部三维近地表速度（四川盆地）
目前模块默认参数在多工区应用效果：

## Slide 75
英雄岭连片三维近地表速度（柴达木盆地）
银洞子连片三维近地表速度（鄂尔多斯盆地）
三、应用细节与注意事项
★
★

## Slide 76
不足之处还请批评指正
谢谢大家！