## Slide 1
GeoEast处理系统
拓频模块/功能介绍
报 告 人：许王琴
物探技术研究中心
2025年12月

## Slide 2
目 录
CONTENTS
问题的提出
一
使用说明
三
基本原理
二
结论与讨论
五
应用实例
四

## Slide 3
技术需求
一、问题的提出
受采集条件的限制，地震资料的分辨率较低，不能满足处理和解释的要求。要由这些资料得到高分辨率地震剖面，通常还需要借助于提高分辨率处理技术。
常规提高地震资料纵向分辨率的方法，如：零相位反褶积、谱白化等，都假设地震子波在传播的过程中保持不变，忽略了实际地震记录的非平稳特性，导致在中深层地震资料处理中难以取得好的效果。
时窗500-2500ms
时窗3900-4800ms
实际地震资料（变化剧烈）
实际地震资料（平稳）
时窗380-1200ms
时窗1300-2100ms
Notes: 3

## Slide 4
目 录
CONTENTS
问题的提出
一
使用说明
三
基本原理
二
结论与讨论
五
应用实例
四

## Slide 5
二、基本原理
非平稳地震记录
分段近似平稳序列
输出高分辨率地震数据
自适应分子分解
叠前CRP道集拓频方法流程
地震记录的变子波模型
非平稳地震记录
分段近似平稳序列
根据等效子波拟合与拓频宽度求拓频算子，对地震记录作用
输出高分辨率地震数据
自适应分子分解
叠后拓频方法流程
地震记录的变子波模型
根据等效子波拟合与拓频宽度求拓频算子，作用于对应的叠前地震记录
部分叠加得到模型道

## Slide 6
技术难点
对非平稳地震道进行分段划分的方法
通过自适应分子分解方法构造一组自适应于地震记录的分析时窗，并用这些时窗生成分子Gabor标架，进而给出非平稳地震记录划分方法。
针对叠前CRP道集的拓频处理
该技术是基于数据驱动的Gabor分解拓频，由于叠前数据的信噪比显著低于叠后地震数据，且用于叠前数据会破坏数据的AVO特征，导致直接叠前应用该技术效果不佳。
技术难点分析：
二、基本原理
Notes: 将非平稳问题自适应地转化为一组平稳问题来求解，然后针对分子分解后各段记录不同的特性给出不同的校正因子，在波的传播规律控制下拓宽频带。

## Slide 7
地震记录的变子波模型（非平稳地震记录模型）
二、基本原理
变子波模型示意图
合成地震记录算例
（非平稳）合成记录
反射系数
A1
A2
B1
B2
谱白化结果
Notes: 吸收衰减等效应使地震子波振幅变小且波形展宽。按照子波的到达时恰当地把地下介质分成若干层段，入射在同一层段中各反射界面上的地震子波认为是相同的，每个反射界面用双程旅行时标记，这样每个层段产生的地震记录可认为满足常规褶积模型。

## Slide 8
地震记录的变子波模型（非平稳地震记录模型）
二、基本原理
把地震记录恰当地划分成若干片段，在每个片段上可以近似认为子波不随时间变化，把变子波地震道高分辨率处理问题转化为对每个片段的处理问题。
把地层吸收衰减效应和震源子波看作一个整体，将其描述为等效子波
Notes: w随时间变化，直接求逆通常很困难。

## Slide 9
二、基本原理
红线为记录的包络，绿色星点为包络的局部峰值点
以相邻星点之间的中点为各窗的终点，将这些终点间的小原子窗相加，得到分子窗
非平稳合成地震记录
分子窗
反射系数
震源子波
分子窗构造原理图
对于基于单位分解的离散Gabor变换，把其中的一些相邻原子分析时窗相互叠加，则可以组成分子时窗，使得信号在其时间宽度内满足平稳性的假设。
自适应Gabor分子分解
Notes: 星点反映了与波阻抗界面有关的信息。

## Slide 10
等效子波的拟合与拓频宽度
二、基本原理
结合实际地震数据时变的频带宽度确定等效子波的拟合与拓频宽度。
① 对分窗后的地震数据，计算归一化振幅谱。
② 确定等效子波的拟合区间，地震数据在该区间的信噪比较高，拟合等效子波效果更好。
③ 确定拓频宽度。
时窗500-2500ms
时窗3900-4800ms
实际地震资料及频谱

## Slide 11
叠后模型道驱动（对于叠前CRP道集数据）
二、基本原理
Gabor分解拓频方法是基于数据驱动的，对于叠前CRP道集数据，信噪比较低，因此将叠后数据作为模型道，以叠后模型道驱动的叠前数据拓频可以降低信噪比的影响。每组叠前数据的频谱差异不大，用同一组因子拓频。
① 部分叠加得到模型道。
② 对模型道进行Gabor分子窗的自适应划分，计算拓频因子。
③ 采用模型道的时窗划分模式划分对应的叠前地震数据，将模型道的拓频参数直接应用到叠前。
对于叠前CRP道集数据的处理，根据偏移距分组拓频实现了空变的高分辨率处理。

## Slide 12
技术难点解决
序号 | 地震记录特征 | 难点分析 | 解决办法
1 | 实际地震记录非平稳 | 影响深层拓频效果 | 自适应划分时窗
2 | 叠前数据信噪比低 | 拓频算子受噪声影响较大 | 叠后模型道驱动
实际地震记录非平稳，拓频困难；叠前CRP道集地震数据信噪比低，不能直接拓频。
二、基本原理

## Slide 13
RAmpPAdaptBwExt相对振幅保持的自适应频带拓宽模块目前已经4.4集成。
其中的关键参数有每个CMP bin中叠加地震道的道数、原子窗长、归一化最小计算振幅值、归一化最小拓频振幅值、低频能量压制等。模块可输出拓频处理后的叠后数据或叠前CRP道集数据。
有形化
三、使用说明

## Slide 14
三、使用说明
模块参数
模块参数介绍：
参数组名 | 参数名称 | 参数描述
General | bandwidth extension options | 输入数据类型
 | maximum number of traces per gather | 每个道集的最大道数
 | stack number of traces in a CMP bin | 每个CMP bin中地震道叠加的道数
 | atom window length(ms) | 原子窗长
 | minimum calculation amplitude in normalization | 归一化最小计算振幅值
 | minimum bandwidth extension amplitude in normalization | 归一化最小拓频振幅值
 | suppression low frequency(Hz) | 压制低频

## Slide 15
原子窗长选择:
原子窗长atom window length(ms)有两个作用：一是判断是否对地震数据自适应划分，即是否自适应拓频；二是若为自适应拓频，还用来计算自适应分子窗矩阵。
作用一：对于一道地震数据，若原子窗长小于非零数据段的长度，程序选择适合长数据的拓频函数，该函数首先对输入的非零数据段自适应划分分子窗，然后基于分子Gabor变换做零相位反褶积；若原子窗长大于等于非零数据段的长度，程序选择适合短数据的拓频函数进行处理，该函数不对叠后数据划分分子窗，而是直接做零相位反褶积。
作用二：计算自适应拓频处理时的自适应分子窗矩阵。
三、使用说明

## Slide 16
三、使用说明
如图所示，最小计算振幅值为0.1时，拟合区间为5-70Hz，最小拓频振幅值为0.05时，拓频范围为0-82Hz。
归一化最小计算振幅值和最小拓频振幅值选择:
归一化最小计算振幅值往上对应的频带区间为拟合区间，地震数据在该区间的信噪比较高，拟合等效子波效果更好，取值范围为0.05-0.2，默认值为0.1；归一化最小拓频振幅值取值范围为0.01-0.1，值越小拓频范围越大，默认值为0.05。最小拓频振幅值应小于最小计算振幅值。

## Slide 17
低频能量压制选择:
低频能量压制suppression low frequency(Hz)用于对该参数值以下的频率成分进行压制。最小为0，即不进行压制，默认值为10Hz。用户根据实验效果来确定。
三、使用说明
每个CMP bin中叠加地震道的道数选择:
对于叠前CRP道集数据，每个CMP bin中叠加地震道的道数stack number of traces in a CMP bin从最小偏移距开始对CMP bin中地震道进行叠加得到模型道。最小为1，即不做叠加，默认值为3。用户根据实验效果来确定。

## Slide 18
目 录
CONTENTS
问题的提出
一
使用说明
三
基本原理
二
结论与讨论
五
应用实例
四

## Slide 19
四、应用实例
拓频前的叠后数据

## Slide 20
四、应用实例
本方法拓频后的叠后数据

## Slide 21
四、应用实例
ZeroPhasDecon模块拓频后的叠后数据（分两个时窗拓频）

## Slide 22
四、应用实例
拓频前的叠前CRP道集数据

## Slide 23
四、应用实例
拓频后的叠前CRP道集数据

## Slide 24
四、应用实例
拓频前的叠前CRP道集叠加剖面

## Slide 25
四、应用实例
拓频后的叠前CRP道集叠加剖面

## Slide 26
四、应用实例
参数atom window length(ms)的值过小会导致拓频结果浅层噪声较多，因此要适当增大窗的长度。原子窗长尽量小于大部分地震道不为零数据段的长度，以便进行自适应拓频。
限制和注意事项分析：

## Slide 27
目 录
CONTENTS
问题的提出
一
使用说明
三
基本原理
二
结论与讨论
五
应用实例
四

## Slide 28
五、结论与讨论
针对实际地震记录的非平稳性，通过对其自适应划分，提出相对振幅保持的自适应拓频方法；
等效子波拟合与拓频范围的确定，结合了实际地震数据时变的频带宽度，在中浅层频带范围差距较大情况下也能取得较好的效果；
对于叠前CRP道集数据的处理，根据偏移距分组拓频实现了空变的高分辨率处理。
该方法考虑了实际地震记录的非平稳、时变、空变的特点，能在保持相对振幅的同时有效提高地震记录的分辨率。

## Slide 29
Thanks
谢谢！
不妥之处，敬请批评指正！