## Slide 1
GeoEast 地震解释软件应用论坛
汇报人： 陈萍
GeoEast
题目：人工智能测井横波预测
会议时间：16:00 – 16:30
第 9 期

## Slide 2
目录
CONTENES
01
02
03
小结
关键技术
操作解析
智能测井曲线预测
研究背景

## Slide 3
测井资料解释得到的岩性、物性和含油性是评估储层产能和工业价值的可靠依据，但是地层响应微弱、影响因素多、数据不确定性大、信噪比低、油气判识与储层参数预测难。人工智能技术提高数据可信度，显著提高运算效率，提升解释符合率。
常规模型+经验知识
人工参与多，油气识别难度大，储层参数预测精度低
大数据+人工智能
人工参与少，效率提升、符合率提高
人工智能
测井参数1
┄
测井参数n
试油数据
干层
水层
含油气层
油水同层
油层
岩心数据
生产数据
研究背景

## Slide 4
GeoEast软件已经建立人工智能+测井”模式，形成数据清洗、特征工程、智能测井解释流程，实现智能曲线校正与补偿、流体与岩性识别、曲线预测等功能。
GeoEast测井预处理及岩石物理分析子系统GeoRock
测井预处理
测井解释
岩石物理
测井统计
批量合成记录
测井曲线校正
曲线重采样
测井曲线滤波
用户自定义计算
含水饱和度计算
孔隙度计算
地层温度计算
测井曲线基准面校正
流体替换
测井岩性统计
测井沉积相统计
测井油气水统计
测井曲线统计
层序地层分析
拟声波曲线构建
流体因子计算
横波估算
单一相
混合相
经验公式法
徐怀特法
改进徐怀特法
回归法
多曲线加权法
反演法
斑状法
密度环境校正
VSP校正
伽马环境校正
声波环境校正
测井岩性解释
波数滤波
平滑滤波
时深曲线
层速度
平均速度
固定参数阿尔奇
裂缝孔隙度
Q值法
RHG孔隙度
基于声波法
基于中子法
基于密度法
基于伽马法
泥质含量计算
趋势面法
模式识别
深度学习
格林伯格
岩石物理模型
基质模型
骨架模型
扩展徐怀特法
流体模型
岩石物理量板
广义弹性阻抗
扩展弹性阻抗
人工模式
纵横波阻抗
统计平均法
速度计算
改进帕西法
帕西法
有机质含量TOC计算
数据提取
多井标准化
测井异常值去
除
测井曲线时深转换
地层压力预测
测井综合统计
测井数据提取
地震数据提取
基于密度和泥质含量
印度尼西亚
西门度
费特尔
阿尔奇法
矿物组分计算
PNN法
异常模式检测
智能扩径检测
智能扩径校正
智能异常检测
响应范围检测
深度学习
智能流体识别
伪井弹性参数构造
弹性参数计算
集成学习
伪井物性参数构造
RT转换
智能曲线补偿
智能解释
理论技术
集成学习
研究背景

## Slide 5
横波速度是地震波正演模拟、AVO分析、叠前地震资料反演、储层预测等研究的基础数据。
横波测井成本昂贵，大多数常规测井缺少横波速度资料，难以建立地震响应、岩石弹性参数与孔隙流体的关系，限制了叠前反演的应用。
研究背景
Monopole Receiver
Dipole Receiver
Receiver
Isolator
Transmitter
Combined Receiver
Assembly
成本昂贵

## Slide 6
工业界岩石物理横波预测专业性强，需要大量的岩心测试参数、多类型测井曲线数据，且专家依赖性强，岩石物理模拟难度大、精度低。人工智能通过自动提取测井特征间的非线性关系实现横波预测，避开复杂专业的岩石物理建模流程。
基 质 模 型 | 组成基质的矿物种类
 | 各矿物组分体积
 | 各矿物组分的纵横波速度、密度
流体 饱和 | 替代流体的饱和度
 | 流体各向异性
干 岩 石 模 型 | 总孔隙度、有效孔隙度
 | 孔隙类型
 | 黏土的体积、纵横波速度与密度
 | 特殊组成物质的体积、纵横波速度、密度
 | 孔隙长宽比
 | 温度、压力
 | 各向异性
流 体 模 型 | 流体类型
 | 流体饱和度
 | 温度、压力
 | 各类流体密度、速度、体积模量
 | 矿化度、汽油比等特性参数
研究背景

## Slide 7
目录
CONTENES
01
02
03
小结
关键技术
操作解析
智能测井曲线预测
研究背景

## Slide 8
各种方法 | 运行时间 | 效果
多元线性回归 | 快 | 一般
支持向量机 | 较慢 | 较好
决策树 | 较快 | 一般
多层感知机（9层）） | 慢 | 较好
随机森林 | 较快 | 好
红色的为认为较优方法，蓝色是次优。
需要再用实际数据进行方法的验证
多个测试数据多种回归模型运行时间及效果对比
开始
特征构建
单属性预测
多属性预测
相关系数指标特征选择
逐步回归法特征选择
线性回归
预测结果
多层感知器
支持向量机
决策树
随机森林
单属性预测
多属性预测
线性回归
相关系数指标特征选择
结束
数据清洗
否
是
1）基于机器学习回归模型的测井曲线预测：对多种机器学习方法进行评估，最终选择了线性回归和随机森林回归模型，形成基于机器学习的测井曲线预测。
基于机器学习的测井曲线预测算法实现流程图
关键技术

## Slide 9
关键技术
特征工程：原始数据往往包含大量冗余和噪声信息，特征工程最大限度地从原始数据中提取特征以供人工智能模型使用，聚焦关键数据特征，降低模型复杂度，加速训练过程。。
测井数据特征工程
特征选择
重要性排序
特征增广
均方根误差/相关系数
数学变换
多元逐步回归
物理解释
特征变换
分布变换
无量纲化
机理模型
平方/开方/对数/倒数
测井数据的特征工程
特征曲线选择质控
Notes: 特征越好，模型灵活性越强——可以选择更多的算法来训练模型；特征越好，模型越简单——简单的模型不容易过拟合，训练和预测速度更快；特征越好，模型效果越出色

## Slide 10
深度学习横波预测：根据测井数据的空间相关性与深度依赖性，将训练数据从单通道提升至多通道，建立CNN+LSTM网络提取测井数据的空间与时序变化特征，实现薄横波预测。
关键技术

## Slide 11
目录
CONTENES
01
02
03
小结
关键技术
操作解析
智能测井曲线预测
研究背景

## Slide 12
操作解析
启动1
启动2
三种预测类型
井划分

## Slide 13
特征曲线与标签曲线设置
确定曲线名称
确定曲线版本号
确定计算范围
设置预测曲线名称
进入方法界面
操作解析

## Slide 14
特征变换（可选，找到对预测目标贡献大的曲线）：
1）对特征曲线与预测目标曲线都进行非线性变换（对数、倒数、指数、开方），特征曲线较少时推荐使用
2）深度作为特征曲线参与计算，多井间深度变化比较大时推荐使用
机器学习：
Single Attribute
Multi attribute
深度学习：
Conv LSTM
非线性变换
质控与信息
仅使用当前行
操作解析

## Slide 15
机器学习：
Single Attribute
Multi attribute
深度学习：
Conv LSTM
深度数据参与非线性变换
操作解析

## Slide 16
机器学习：
Single Attribute
Multi attribute
深度学习：
Conv LSTM
仅使用原始曲线
对于单属性计算，非线性变换最优！
总体精度较低，非特殊不推荐使用！
操作解析

## Slide 17
线性回归：非线性变换后的曲线预测精度提升明显，建议线性回归预测曲线时采用非线性变换
线性回归：训练集与验证集表现基本一致
属性选取方法：当前属性对于预测精度不再有明显贡献（数据表/散点图）
前n行属性，
n为当前属性
操作解析

## Slide 18
随机森林：非线性变换后的曲线预测精度没有明显提升，因此考虑计算成本，曲线数量少时，推荐使用非线性变换，否则随机森林可以不使用非线性变换功能。
随机森林：与线性回归相比，预测精度高，泛化性低（数据量限制）。
操作解析

## Slide 19
操作解析
深度学习：卷积+长短时记忆，计算速度相比机器学习较慢，依赖于大量数据，建议薄层预测使用
卷积核
神经元

## Slide 20
操作解析
不同方法预测结果对比：随机森林与深度学习相当，其次线性回归+非线性变换
实测横波
单属性预测横波
实测横波
单属性+变换预测横波
实测横波
随机森林+变换预测
实测横波
线性回归+变换预测横波
实测横波
随机森林预测
实测横波
线性回归预测
实测横波
深度学习预测

## Slide 21
目录
CONTENES
01
02
03
小结
关键技术
操作解析
智能测井曲线预测
研究背景

## Slide 22
小结
单属性
多属性
深度学习
非特殊条件（如仅一条曲线）不推荐
线性回归：推荐使用非线性变换，精度稍低但是稳定
随机森林：不推荐使用非线性变换，精度高，容易过拟合
井少和曲线少时，推荐使用线性回归（精度稍低但是泛化性好）
数据量大，特征关系复杂，精度较高
计算成本高，需要GPU或者云计算
Smarter Log 模块实现横波测井曲线（也适用其他曲线）预测
综合数据规模、问题复杂度、精度要求、资源限制，选择合适模型